## Slide 1: Avaliando o Desempenho de UCPs
Universidade Federal de Uberlândia
Faculdade de Computação
Prof. Dr. rer. nat. Daniel D. Abdala
GBC036–Arq. e Org. de Computadores I

## Slide 2: Na Aula Anterior ...
.

## Slide 3: Nesta Aula
Definição de desempenho;
Mensuração de desempenho;
Desempenho da UCP e seus fatores;
Desempenho de instruções;
Considerações acerca do consumo de energia;
Desempenho em sistemas multiprocessados;
Benchmarrking;

## Slide 4: A Importância do Desempenho
Avaliar desempenho de computadores
  Desafiador / Complexo;
  Importante → a classe de problemas resolvíveis é limitada pelo desempenho;
  Escolha do sistema computacional;
  Estimar as necessidades computacionais para uma determinada aplicação;

## Slide 5: O que é Desempenho?
O que significa dizer?
“Computador A possui melhor desempenho que o Computador B”
Uma analogia para definir o termo:

## Slide 6: Exemplo
Qual veículo apresenta melhor desempenho?
  Depende de como definimos desempenho:
    Velocidade
    Alcance
    Capacidade
    flexibilidade
Veículo | Vel. média | Alcance | Capacidade | Flexibilidade
Trem | 100km/h | 4.000 km | 600 | Baixa
Avião | 800km/h | 8.000 km | 400 | Baixa
Carro | 90km/h | 600 km | 5 | Alta
Ônibus | 70km/h | 700 km | 42 | Média

## Slide 7: Do ponto de vista computacional...
Um programa em dois computadores distintos:
  Computador que termina o programa antes possui maior desempenho
Datacenter com diversos computadores rodando diversas tarefas:
  O computador mais rápido é aquele que completa o maior número de tarefas por dia.

## Slide 8: Throughput & Tempo de Execução
Largura de Banda
  Ou Throughput;
  Quantidade total de trabalho em um determinado tempo;
Tempo de Resposta
  Ou tempo de execução;
  Tempo decorrido entre o início e o término de uma tarefa;

## Slide 9: Questões Chave:
Substituir o processador em um sistema computacional por um processador mais rápido.
Acrescentar processadores adicionais a um sistema que utiliza múltiplos processadores para tarefas separadas.

## Slide 10: Tempo de Resposta
Desempenho é inversamente proporcional ao tempo de resposta
Considerando dois computadores, dizemos que se

## Slide 11: Desempenho Relativo
Computador A executa um programa em 10s e computador B em 15s. Quanto A é mais rápido que B?

## Slide 12: Outros pontos a serem considerados
Tempo de execução → tempo decorrido entra o início de um processo e seu término.
Tempo de CPU → tempo efetivamente transcorrido em que o processador trabalha no processo.
Tempo de acesso a memória
Tempo de entrada e saída

## Slide 13: Desempenho da UCP
Considere um programa executando em um computador hipotético qualquer:
Fica claro que duas formas de se melhorar o tempo de execução e consequentemente o desempenho seriam:
  Diminuir o números de clock necessários para executar o programa
  Diminuir a duração do ciclo de clock

## Slide 14: Desempenho da Instrução
A equação anterior não faz menção ao # de instruções que compõem o programa;
Podemos definir o tempo de execução de um programa como:
  # de instruções x tempo médio das instruções
CPI → Ciclos de Clock por Instruções (Clock cicles Per Instruction)
Consequentemente:

## Slide 15: Equação Clássica de Desempenho da UCP
Exercícios

## Slide 16: Desempenho em Sistemas Paralelos
Intuição
  1 µProc|1 thread → tempo de execução = x ɳs
  2 µProc|1 thread → tempo de execução = x/2 ɳs
  4 µProc|1 thread → tempo de execução = x/4 ɳs
Certo?
  Infelizmente ... NÃO!!!!!

## Slide 17: Lei de Amdahl
Frequentemente usado em computação paralela para prever o máximo speedup teórico usando múltiplos processadores;
parcela do algoritmo puramente sequencial [0,1]

## Slide 18: Bibliografia
Livro do Patterson, edição nova. Páginas 19 a 29

## Slide 19: Trabalho Extra
Escreva um pequeno artigo no qual a lei de Amdahl é revisada e explicada. Aponte os problemas com ela e então correlacione as correções previstas pela lei de Gustafson;
2 pontos na média;
Entrega no final do semestre;