## Slide 1: Considerações Acerca da Implementação Monociclo
Universidade Federal de Uberlândia
Faculdade de Computação
Prof. Dr. rer. nat. Daniel D. Abdala
GBC036–Arq. e Org. de Computadores I
Introdução a Técnica de Pipelining

## Slide 2: Na Aula Anterior ...
.

## Slide 3: Nesta Aula

## Slide 4: Problemas da implementação Monociclo
Intuitivamente tendemos a pensar que a implementação MIPS32-Monociclo é mais rápida que a MIPS-32-Multiciclo;
  Processador que executa uma instrução por ciclo de clock deve ser mais rápido que um processador que executa uma instrução a cada vários ciclos de clock, certo?
Ciclo de Clock deve ser suficientemente longo para acomodar a instrução mais lenta!
  Geralmente a que utiliza mais “partes” do datapath;
  Acesso a memória (lw/sw);
Ponto chave
  Qual a duração dos ciclos de clock comparados?

## Slide 5: Exemplo
Considere o fragmento de código:
  lw → 500ɳs
  add/addi → 400ɳs
Cada instrução demanda exatamente 1 ciclo de clock;
Considerando clock de T = 500 ɳs, a execução do código demandaria 2µs;
Neste caos, o processador ficará ocioso 300 ɳs;
Considere a execução de 100M instruções e uma taxa de ociosidade de 15%
  50 segundos
  segundos (ocioso)
addi $s0, $zero, 40
addi $s1, $zero, 2
add $s2, $s0, $s1
lw $t0, 0($s7)

## Slide 6: Solução
Uma possível solução para o problema descrito acerca da organização Monociclo:
  Subdividir o datapath em subsistemas funcionais;
  Estimar o tempo necessário para cada subsistema;
  Definir como período de clock o subsistema mais lento;
  Executar cada instrução utilizando apenas o número exato de clocks necessários;

## Slide 7: Relação entre Clocks
t
v
t
v
∆t = 600ɳs
∆t = 100ɳs

## Slide 8: Visão das Unidades Funcionais - Subsistemas
Instruction Decode
Register Read
Instruction Fetch
Execution
Memory Access
MemWr
ProgRd
32
32
4
32
PC
5
32
5
32
RegWrite
ULA
3
RF
#r1
#r2
#rw
wd
rd1
rd2
ULA_OP
rs:25-21
rt:20-16
rd:15-11
CONTROLE
op:31-26
TEXT
MEM
A
D
5
<
func:5-0
0
1
rt:20-16
clock
0
1
ALUSrc
16:32
RegDst
M2R
031|bit
FLAGS
=
BEQ
0
1
Branch Unit
imm:15-0
imm:15-0
Absolute Mode
1
0
JUMP
addr. 25:0
DATA
MEM
A
Do
Di
r
w
0
1
2
MemRd

## Slide 9: Subsistemas Utilizados por Instrução
Instrução | Duração | Subsistemas |  |  |  | 
add | 400 | IF | ID | EX |  | WB
sub | 400 | IF | ID | EX |  | WB
and | 400 | IF | ID | EX |  | WB
or | 400 | IF | ID | EX |  | WB
nor | 400 | IF | ID | EX |  | WB
xor | 400 | IF | ID | EX |  | WB
slt | 400 | IF | ID | EX |  | WB
addi | 400 | IF | ID | EX |  | WB
andi | 400 | IF | ID | EX |  | WB
ori | 400 | IF | ID | EX |  | WB
xori | 400 | IF | ID | EX |  | WB
beq | 300 | IF | ID | EX |  | 
lw | 500 | IF | ID | EX | MEM | WB
sw | 400 | IF | ID | EX | MEM | 
j | 200 | IF | ID |  |  | 

## Slide 10: Comparação Mono vs Multi
lw $t0, 0($s7)
addi $s0, $zero, 40
addi $s1, $zero, 2
add $s2, $s0, $s1
sw $t0, 0($s7)
WB
IF
ID
EXE
MEM
IF
ID
EXE
WB
IF
ID
EXE
WB
WB
IF
ID
EXE
MEM
IF
ID
EXE
WB
IF
ID
EXE
WB

## Slide 11: Considerações Acerca da Implementação Multiciclo
Sinais podem se perder na implementação Multiciclo;
Introdução de registradores e sinais de controle adicionais;
É possível implementar utilizando apenas uma memória texto&dados, no entanto não é recomendado;

## Slide 12: Implementação de Alto Nível Multiciclo
32
4
32
PC
ULA
RF
#r1
#r2
#rw
wd
rd1
rd2
CONTROLE
TEXT
MEM
A
D
DATA
MEM
A
Do
Di
r
w
IR
A
B
ALUout
Datareg
Instruction Decode
Register Read
Instruction Fetch
Execution
Memory Access

## Slide 13: Datapath – Instruções Tipo-R
*Patterson, A. Hennesy J. Arquitetura e Organização de Computadores: Interface Hardware/Software. 3rd Ed. Pearson.

## Slide 14: Tipo-R + Sinais de Controle
*Patterson, A. Hennesy J. Arquitetura e Organização de Computadores: Interface Hardware/Software. 3rd Ed. Pearson.

## Slide 15: Datapath Completo
*Patterson, A. Hennesy J. Arquitetura e Organização de Computadores: Interface Hardware/Software. 3rd Ed. Pearson.

## Slide 16: Implementação do Controle Multiciclo
A implementação Monociclo requer um subsistema de controle muito simples;
O circuito pode ser todo confeccionado usando apenas lógica combinacional;
A implementação multiciclo requer no entanto um subsistema de controle consideravelmente mais complexo;
Faz-se necessário que o subsistema de controle saiba em que passo da execução da instrução ele se encontra para poder gerar os sinais de controle adequados para cada passo;
Ex: Para executar um add os seguintes subsistemas são necessários: IF, ID, EXE, WB;
  No primeiro passo o controle deve desabilitar todos os subsistemas menos o de busca de instrução;
  No segundo passo o controle deve habilitar apenas o subsistema de decodificação e leitura de registradores;
  No terceiro passo apenas a execução deve estar em funcionamento;
  Por fim, no quarto passo apenas o subsistema de escrita de registradores pode estar habilitado;

## Slide 17: Intuição Acerca da Técnica de Pipelining
A organização do processador em subsistemas funcionais resolve o problema de ociosidade devido a diferença de tempo de execução entre instruções;
No entanto, deixa claro outro fator → durante a execução de uma instrução, apenas um dos subsistemas é utilizado por vez, gerando outro tipo de ociosidade;
  Ociosidade entre subsistemas;
Solução
  Executar instruções seguindo o mesmo modelo de linhas de produção;

## Slide 18: Intuição
IF
ID
EXE
WB
IF
ID
EXE
WB
IF
ID
EXE
WB
IF
ID
EXE
WB
IF
ID
EXE
WB
IF
ID
EXE
WB
IF
ID
EXE
WB
IF
ID
EXE
WB
IF
ID
EXE
WB

## Slide 19: Caminho de Dados
REGISTER
FILE
#r1
#r2
#rw
wd
rd1
rd2
CONTROLE
ALU
TEXT
MEM
endereço
instrução
32
4
32
PC
DATA
MEM
endereço
Dout
Din
Instruction Decode
Register Read
Instruction Fetch
Execution
Memory Access
Write Back